## Slide 1: 어드벤처 디자인
- 1주차: 택트 스위치로 LED 켜기 -

## Slide 2: 어드벤처 디자인
아두이노 설치
  출판사 제공 매뉴얼 참고.

## Slide 3: 어드벤처 디자인
실습 예제 1. 택트 스위치로 LED 제어하기
  회로 구성하기
    아두이노의 5V와 GND를 절대 바로 연결하면 안됨
    LED의 긴다리를 [+](5V), 짧은 다리를 [-](GND)에 연결함
    LED 과전압으로 인한 손상을 막기 위해 220홈 저항을 직렬 연결

## Slide 4: 어드벤처 디자인
실습 예제 1. 택트 스위치로 LED 제어하기
  동작 확인
    스위치를 누르면 아두이노 -> 브레드보드로 전류가 흘러 LED가 점등됨

## Slide 5: 어드벤처 디자인
실습 예제 2. 택트 스위치로 다수의 LED 제어하기
  2개의 택트 스위치와 7개의 LED 및 저항 활용
  빨간 택트 스위치를 누를 때마다 왼쪽으로 LED가 한 칸씩 이동하면서 점등
  파란 택트 스위치를 누를 때마다 오른쪽으로 LED가 한 칸씩 이동하면서 점등
  가장자리 LED 점등 후에는 첫 시작 LED 점등으로 돌아감

## Slide 6: 어드벤처 디자인
실습 예제 2. 택트 스위치로 다수의 LED 제어하기
  동작 확인
  빨간 택트 스위치를 누를 때마다 왼쪽으로 LED가 한 칸씩 이동하면서 점등
  파란 택트 스위치를 누를 때마다 오른쪽으로 LED가 한 칸씩 이동하면서 점등

## Slide 7: 어드벤처 디자인
실습 예제 2. 택트 스위치로 다수의 LED 제어하기
  코드
    INPUT_PULLUP?
    이 코드의 기능은?
  Fin 모드 설정
  LED 불빛 출력 함수

## Slide 8: 어드벤처 디자인
실습 과제. 택트 스위치로 다수의 LED 제어하기
  필수 동작
    필요부품: 2개의 택트 스위치, LED 3개 이상
    빨간 택트 스위치를 누를 때마다 왼쪽으로 LED가 두 칸씩 이동하면서 점등
    파란 택트 스위치를 누를 때마다 오른쪽으로 LED가 두 칸씩 이동하면서 점등
    가장자리 LED 점등 후에는 첫 시작 LED 점등으로 돌아감
    빨간 & 파란 택트 스위치를 동시에 누르면 전체 LED 점등
  Fin 모드 설정
  LED 불빛 출력 함수

## Slide 9
Conclusion
감사합니다.