## Slide 1: 어드벤처 디자인
- 3주차: LCD 1602(I2C)에 문자/센서값 출력 -

## Slide 2: 어드벤처 디자인
실습 예제 1. LCD 1602(I2C)에 문자 출력
  LCD 1602(I2C)
    LCD : 데이터 값을 표시하기 위한 모듈
    LCD의 16개의 제어핀에 I2C 변환 모듈을 부착하여 4개의 핀으로 제어 가능하도록 한 모델
      I2C, II2 : Inter-Integrated Circuit
      4개의 핀으로 구성 - GND, VCC = 전원 - SDA = 데이터들이 이동하는 신호선 - SCL = 신호 동기화

## Slide 3: 어드벤처 디자인
실습 예제 1. LCD 1602(I2C)에 문자 출력
  라이브러리 설치

## Slide 4: 어드벤처 디자인
실습 예제 1. LCD 1602(I2C)에 문자 출력
  회로 구성하기
  코드에서 입력한 문자를 LCD에 출력

## Slide 5: 어드벤처 디자인
실습 예제 1. LCD 1602(I2C)에 문자 출력
  회로 구성하기
  코드에서 입력한 문자를 LCD에 출력
Vcc
GND
SDA
SCL

## Slide 6: 어드벤처 디자인
실습 예제 1. LCD 1602(I2C)에 문자 출력
  코드 및 동작 확인
  LCD 접근 주소 및 LCD 화면 사이즈 (16 x 2)

## Slide 7: 어드벤처 디자인
실습 예제 2. LCD 1602(I2C)에 센서값 출력
  회로 구성하기
  가변저항을 이용하여 LED 밝기를 조절하고 (2주차 실습) 이때 가변저항의 값을 LCD에 출력

## Slide 8: 어드벤처 디자인
실습 예제 2. LCD 1602(I2C)에 센서값 출력
  회로 구성하기
Vcc
GND
SDA
SCL
A0
A4
A5
①?
②?
SCL
SDA
9

## Slide 9: 어드벤처 디자인
실습 예제 2. LCD 1602(I2C)에 센서값 출력
  동작 확인
  가변저항을 오른쪽으로 돌릴수록 LED 밝기가 밝아지며, 가변저항 값이 LCD에 출력됨

## Slide 10: 어드벤처 디자인
실습 예제 2. LCD 1602(I2C)에 센서값 출력
  코드
  LCD창에 글씨가 안 보이는 경우
    LCD 모듈의 뒷판의 가변저항 조절 (LCD 백라이트가 너무 밝아 글씨가 안 보임)
    LCD 접근 주소를 0x3F로 변경

## Slide 11: 어드벤처 디자인
실습 과제. LCD 1602(I2C)에 센서값 출력
  필수 동작
    필요부품: 2개의 택트 스위치, LED 3개 이상, 가변저항, LCD 모니터
    빨간 택트 스위치를 누를 때마다 왼쪽으로 LED가 한 칸씩 이동하면서 점등
    파란 택트 스위치를 누를 때마다 오른쪽으로 LED가 한 칸씩 이동하면서 점등
    가장자리 LED 점등 후에는 첫 시작 LED 점등으로 돌아감
    가변저항을 조절하면 현재 불이 들어온 LED의 밝기가 변함
    LCD 모니터에는 가장 마지막에 누른 스위치의 이름과 LED의 밝기 표시 (ex. red switch on: 255)
  Fin 모드 설정
  LED 불빛 출력 함수

## Slide 12
Conclusion
감사합니다.